## Slide 1: WakameWatcher
わかめ

## Slide 2: 背景と目的
わかめさん
  スコティッシュ・フォールド（7歳くらいの♀）
好きなこと
  エサを食べる＋寝る（堕落の象徴）
生活
  5:00 エサをねだり始める（飼い主を踏んだり蹴ったりなめたりする）
  6:30 自動餌やり機からエサをもらう⇒ 寝る
  15:00 エサをねだり始める
  18:00 自動餌やり機からエサをもらう⇒ 体を動かす（部屋の中を走り回る）
  20:00 寝る
最近の変化
  すでにエサをもらっているにもかかわらず、エサをもらっていない素振りをするようになった
  自動餌やり機の故障・電池切れでエサが出てないのか、わかめの嘘か、分からない
わかめを監視するシステムを構築
（人間をなめるでない）

## Slide 3: 要望
わかめのwebサイト（Current Phase）
  1分ごとに餌やり機周辺の画像を撮影して、Webサイトに表示
  18時前後だけ監視しておけば良いが、普段家で何をしているのか、気になるので常時監視
  ゆくゆくはわかめの健康管理のため、室温・湿度監視もしたい
    気温・室温はWebサイトでグラフ表示したい
取得した画像は、簡単にTwitterに投稿できるようにする（Next Phase）
  https://twitter.com/mfmf_wakame
  今まで飼い主が手動で撮影してツイートしていたが、若干面倒くさくなってきた
  勝手に写真撮ってアップして、フォロワー増えて欲しい

## Slide 4: 要求定義
【目的】わかめのエサくれポーカーフェイスを見破りつつも、 猛暑・極寒の中を健康的に過ごせているかを見守る、厳しさとやさしさを示す
カメラ
温度センサ
湿度センサ
モニター
(Webサイト)
気温
湿度
時間
10分間隔で画像・気温・湿度を表示
画像・温度・湿度を時系列で表示
1週間分のデータを表示
監視システム
わかめの部屋
(檻)
画像
温度データ
湿度データ
Notes: ver.2 【目的】音がした時の動画を切り抜くことで、食事を取ったかを明らかにする

## Slide 5: 処理内容
画像取得
温度取得
湿度取得
画像・温度・湿度の情報をRaspberry Piで取得
MQTTでAWS (AWS IoT)に送信し、画像をS3に、データをDynamoDBに格納
ブラウザからのリクエストに対し、静的HTML・画像・温度・湿度をレスポンス
画像(xxx.jpg)
温度
湿度
AWS IoT
AWS
Lambda
Amazon S3
Raspberry Pi
サイド
クラウドサイド
画像
格納
送信
MQTT 1回/10分
AWS
Lambda
画像
Amazon DynamoDB
Amazon S3
Amazon API Gateway
温度湿度情報
温度湿度情報格納
AWS
Lambda
Amazon Route 53
クライアント
(ブラウザ)
データ収集部
Webサービス部
HTML

## Slide 6: 技術的モチベーション
Raspberry Pi サイド
  Weldを利用して、CDIになれる（ありがたみを噛みしめる）
クラウドサイド
  データ収集部
    クラウドでシステムを構築するときの旨み・辛みを知る
    マイクロサービスアーキテクチャによる低依存システムの拡張性とか
  Webサービス部
    オブジェクトストレージを利用したWebサービス作成の限界を知る
    （正直、おまけ要素）

## Slide 7: Let’s cook

## Slide 8: 用語の洗い出しと関連付け
撮影 (photographing)
気温 (temperature)
湿度 (humidity)
画像 (photograph)
サンプリング間隔 (sampling interval)
被写体 (subject)
Webサイト (web site)
グラフ (graph)
送信 (sending)
センシング (sensing)
撮影日時 (date taken)
トピック (topic)
clientEndpoint
clientId
certificateFile
privateKeyFile
サンプリング (sampling)
送信データ (message)